## Slide 1
LA SEQUÍA EN CATALUÑA PREVISIÓN Y GESTIÓN
Abril 2024
Aleix Coral Alcolea

## Slide 2
LA SEQUÍA EN CATALUÑA PREVISIÓN Y GESTIÓN
Contexto
Elementos de planificación y gestión
Acciones sobre la demanda
Acciones sobre los recursos
Reflexiones finales

## Slide 3
Contexto

## Slide 4
CONTEXTO
Características climáticas:
Temperaturas moderadas y unas lluvias no muy abundantes que se concentran en otoño y primavera.
Lluvias irregulares. Son frecuentes los períodos largos de sequía y precipitaciones muy intensas
Los veranos suelen ser especialmente cálidos y secos.
Los inviernos no suelen ser especialmente fríos ni húmedos.

## Slide 5
Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya
CONTEXTO
Índice de Precipitación Estándar (SPI)

## Slide 6
CONTEXTO

## Slide 7
Fuente: IRTA
Fuente: Atles mon rural 2022
Fuente: ICC
CONTEXTO

## Slide 8
Fuente: @CopernicusEU
Fuente: El Naciolat.cat
Fuente: Laura Busquets
Fuente: Guillem Freixa
CONTEXTO

## Slide 9
Elementos de planificación y gestión

## Slide 10
PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (aprovado por ley 10/2001, de 5 de julio)
Artículo 27. Gestión de las sequías.
El Ministerio de Medio Ambiente, para las cuencas intercomunitarias, con el fin de minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía, establecerá un sistema global de indicadores hidrológicos que permita prever estas situaciones y que sirva de referencia general a los Organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía, siempre sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12.2 y 16.2 de la presente Ley. Dicha declaración implicará la entrada en vigor del Plan especial a que se refiere el apartado siguiente.
2. Los Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos de cuenca correspondientes, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, incluyendo las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico. Los citados planes, previo informe del Consejo de Agua de cada cuenca, se remitirán al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación.
3. Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. Dichos Planes, que serán informados por el Organismo de cuenca o Administración hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas en los Planes especiales a que se refiere el apartado 2, y deberán encontrarse operativos en el plazo máximo de cuatro años.
4. Las medidas previstas en los apartados 1 y 2 del presente artículo podrán ser adoptadas por la Administración hidráulica de la Comunidad Autónoma, en el caso de cuencas intracomunitarias.
ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

## Slide 11
El Plan especial de actuación en situación de alerta y eventual sequía (PES) aprobado el 8 de enero de 2020, es el instrumento de planificación previsto en las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar en relación con la utilización del dominio público hidráulico.
El PES contiene el sistema de indicadores y umbrales de entrada y salida de los diferentes escenarios de sequía, las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar en cada uno de ellos.
ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

## Slide 12
Distribución de las unidades de explotación según el recurso base utilizado
Límites de los diferentes estados de sequía
Según niveles piezométricos
Según nivel de los embalses
Según niveles de precipitación
ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

## Slide 13
https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/estat-actual
ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

## Slide 14
ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
(70% total Cataluña)

## Slide 15
Normalidad
Alerta
Excepcionalidad
Emergencia
ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

## Slide 16
Normalitat
Prealerta
Excepcionalidad
Emergencia
Alerta
Situación de los embalses del sistema Ter-Llobregat

## Slide 17
Normalitat
Prealerta
Excepcionalidad
Emergencia
Alerta
Situación de los embalses del sistema Ter-Llobregat

## Slide 18
Normalitat
Prealerta
Excepcionalidad
Emergencia
Alerta
Situación de los embalses del sistema Ter-Llobregat

## Slide 19
Normalitat
Prealerta
Excepcionalidad
Emergencia
Alerta
Situación de los embalses del sistema Ter-Llobregat

## Slide 20
Normalitat
Prealerta
Excepcionalidad
Emergencia
Alerta
Situación de los embalses del sistema Ter-Llobregat
¡3 años!

## Slide 21
Gestión sobre los recursos

## Slide 22
ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
REDISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS
75%
25%
75%
25%

## Slide 23
Gestión sobre la demanda

## Slide 24
ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
LIMITACIONES EN LA DEMANDA

## Slide 25
ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
LIMITACIONES EN LA DEMANDA

## Slide 26
PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL (aprobado por ley 10/2001, de 5 de julio)
Artículo 27. Gestión de las sequías.
El Ministerio de Medio Ambiente, para las cuencas intercomunitarias, con el fin de minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de sequía, establecerá un sistema global de indicadores hidrológicos que permita prever estas situaciones y que sirva de referencia general a los Organismos de cuenca para la declaración formal de situaciones de alerta y eventual sequía, siempre sin perjuicio de lo establecido en los artículos 12.2 y 16.2 de la presente Ley. Dicha declaración implicará la entrada en vigor del Plan especial a que se refiere el apartado siguiente.
2. Los Organismos de cuenca elaborarán en los ámbitos de los Planes Hidrológicos de cuenca correspondientes, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía, incluyendo las reglas de explotación de los sistemas y las medidas a aplicar en relación con el uso del dominio público hidráulico. Los citados planes, previo informe del Consejo de Agua de cada cuenca, se remitirán al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación.
3. Las Administraciones públicas responsables de sistemas de abastecimiento urbano que atiendan, singular o mancomunadamente, a una población igual o superior a 20.000 habitantes deberán disponer de un Plan de Emergencia ante situaciones de sequía. Dichos Planes, que serán informados por el Organismo de cuenca o Administración hidráulica correspondiente, deberán tener en cuenta las reglas y medidas previstas en los Planes especiales a que se refiere el apartado 2, y deberán encontrarse operativos en el plazo máximo de cuatro años.
4. Las medidas previstas en los apartados 1 y 2 del presente artículo podrán ser adoptadas por la Administración hidráulica de la Comunidad Autónoma, en el caso de cuencas intracomunitarias.
ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

## Slide 27
Los Planes de Emergencia en situación de sequía son un instrumento municipal, donde cada ayuntamiento analiza sus consumos y propone, en base a los umbrales dotacionales que indica el PES, qué medidas introducirá en su municipio para ahorrar agua y quedarse debajo de estos límites.
ELEMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

## Slide 28
Acciones sobre la demanda

## Slide 29
Viviendas (doméstico)
Empresas (no doméstico)
Usos municipales
Industria
Comercio
Hoteles
Oficinas
Equipamientos privados
Riego zonas verdes
Equipamientos
Fuentes
Limpieza
Agua no registrada
Pérdidas de la red
Subcontajes
Usos fraudulentos
Usos no facturados
ACCIONES PARA REDUCIR LA DEMANDA
A NIVEL LOCAL

## Slide 30
Gràfic sobre l’evolució dels consums domèstics a l’AMB
Fer referència al mínim vital i a com es distribueixen aquests consums
135 l/hab/día
(1997)
103 l/hab/día
(2022)
Evolución del consumo doméstico
ACCIONES PARA REDUCIR LA DEMANDA
A NIVEL LOCAL

## Slide 31
Concienciación
Ordenanzas de ahorro de agua
Reducción de presiones
Viviendas (doméstico)
Empresas (no doméstico)
Usos municipales
Industria
Comercio
Hoteles
Oficinas
Equipamientos privados
Riego zonas verdes
Equipamientos
Fuentes
Limpieza
Agua no registrada
Pérdidas de la red
Subcontajes
Usos fraudulentos
Usos no facturados
ACCIONES PARA REDUCIR LA DEMANDA
A NIVEL LOCAL

## Slide 32
Reducción de caudades en grifos: utilización de aireadores.
Instalación de sistemas de selección de descargas en inodoros
Aprovechamiento de pluviales
Aprovechamiento de agua de limpieza de filtros de piscinas.
Aiguas grises: sistemas de reaprovechamiento de agua de duchas y bañeras para, después de un tratamiento, utilizarlas en los inodoros.
Utilización de aguas subterráneas para usos municipales que se puedan realizar con agua no potable.
Utilización de aguas regeneradas: para usos que no requieran agua potable.
Ahorro en jardines: utilización de sistemas de riego eficientes y diseño de jardines con requerimientos mínimos de agua para su mantenimiento. Pueden ser tanto públicos como privados.
Contadores individuales y por uso: por un lado eliminación de aforos y por otro instalación de contadores segregados por usos (viviendas y jardines). No es tanto una medida de ahorro como de control del consumo.
Reducción de presiones en edificios: instalación de reguladores de presión.
Instalación de sistemas de recirculación de agua caliente sanitaria: para evitar gastar agua mientras esperamos que salga caliente.
ACCIONES PARA REDUCIR LA DEMANDA
A NIVEL LOCAL
PUNTOS CONTEMPLADOS EN LA ORDENANZA DE AHORRO DE AGUA

## Slide 33
Control de grandes consumidores
Planes de ahorro
Concienciación
Ordenanzas de ahorro de agua
Reducción de presiones
Viviendas (doméstico)
Empresas (no doméstico)
Usos municipales
Industria
Comercio
Hoteles
Oficinas
Equipamientos privados
Riego zonas verdes
Equipamientos
Fuentes
Limpieza
Agua no registrada
Pérdidas de la red
Subcontajes
Usos fraudulentos
Usos no facturados
ACCIONES PARA REDUCIR LA DEMANDA
A NIVEL LOCAL

## Slide 34
Control de grandes consumidores
Planes de ahorro
Reducción del riego
No utilización de agua en fuentes ni lagos
Utilización de recursos alternativos
Viviendas (doméstico)
Empresas (no doméstico)
Usos municipales
Industria
Comercio
Hoteles
Oficinas
Equipamientos privados
Riego zonas verdes
Equipamientos
Fuentes
Limpieza
Agua no registrada
Pérdidas de la red
Subcontajes
Usos fraudulentos
Usos no facturados
Concienciación
Ordenanzas de ahorro de agua
Reducción de presiones
ACCIONES PARA REDUCIR LA DEMANDA
A NIVEL LOCAL

## Slide 35
Inversiones en la red
Inversión en contadores (actualización y telelectura)
Reducción de presiones
Viviendas (doméstico)
Empresas (no doméstico)
Usos municipales
Industria
Comercio
Hoteles
Oficinas
Equipamientos privados
Riego zonas verdes
Equipamientos
Fuentes
Limpieza
Agua no registrada
Pérdidas de la red
Subcontajes
Usos fraudulentos
Usos no facturados
Control de grandes consumidores
Planes de ahorro
Reducción del riego
No utilización de agua en fuentes ni lagos
Utilización de recursos alternativos
Concienciación
Ordenanzas de ahorro de agua
Reducción de presiones
ACCIONES PARA REDUCIR LA DEMANDA
A NIVEL LOCAL
Media metropolitana: 84% (58%-90%)

## Slide 36
Acciones sobre los recursos

## Slide 37
ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS
A NIVEL LOCAL Y REGIONAL
Corto
plazo
Largo
plazo
Potenciación de agua regenerada para liberar recursos potabilizables
Mejora del rendimiento de las plantas actuales

## Slide 38
Corto
plazo
Largo
plazo
Potenciación de agua regenerada para librar recursos potabilizables
Mejora del rendimiento de las plantas actuales
Nuevas plantas de potabilización a nivel local (Besós)
ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS
A NIVEL LOCAL Y REGIONAL
Consumo total de aigua en el área metropolitana = 300 hm3/año

## Slide 39
Corto
plazo
Largo
plazo
Potenciación de agua regenerada para librar recursos potabilizables
Mejora del rendimiento de las plantas actuales
Nuevas plantas de potabilización a nivel local (Besós) (60 hm3)
Interconexión sistemas de saneamiento para disponer de más agua regenerada (10 hm3)
ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS
A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

## Slide 40
ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS
A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

## Slide 41
Corto
plazo
Largo
plazo
Potenciación de agua regenerada para librar recursos potabilizables
Mejora del rendimiento de las plantas actuales
Nuevas plantas de potabilización a nivel local (Besós) (60 hm3)
Interconexión sistemas de saneamiento para disponer de más agua regenerada (10 hm3)
Construcción de nuevas plantas desalinizadoras (100 hm3 más)
ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS
A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

## Slide 42
Corto
plazo
Largo
plazo
Consumo total de aigua en el área metropolitana = 300 hm3/año
Potenciación de agua regenerada para librar recursos potabilizables
Mejora del rendimiento de las plantas actuales
Nuevas plantas de potabilización a nivel local (Besós) (60 hm3)
Interconexión sistemas de saneamiento para disponer de más agua regenerada (10 hm3)
Construcción de nuevas plantas desalinizadoras (100 hm3 más)
Regenerar en el Besós para incrementar caudal del río y poder potabilizar el agua (140 hm3)
ACCIONES PARA INCREMENTAR LOS RECURSOS
A NIVEL LOCAL Y REGIONAL

## Slide 43
Reflexiones finales

## Slide 44
REFLEXIONES FINALES
Esta sequía no será la última.
La importancia en anticiparse:
  Nuestra capacidad para afrontar esta sequía ha dependido de lo que se hizo en la última.
  La mayoría de las cosas que se están realizando y planificando a raíz de la actual servirán para la próxima.
Tenemos que aprender de la experiencia.
Todavía debe hacerse mucha pedagogía sobre el ciclo integral del agua.
Las inversiones y mejoras en el ciclo integral deben ser continuas.

## Slide 45
LA SEQUÍA EN CATALUÑA PREVISIÓN Y GESTIÓN
Abril 2024
Aleix Coral Alcolea